ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА

1.Предмет на обществената поръчка:

Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на кроялно оборудване  за нуждите на „Мересев” ЕООД гр.Стара Загора .

В предмета на поръчката се включва:

1. Доставка на Настилачна маса с ширина 2000 мм, работна широчина 1800 мм, дължина – 6000 мм;

2.Доставка на Настилачна маса с ширина 1800 мм, работна широчина 1600 мм, дължина – 6000 мм;

3. Доставка на Банциг;

4.Доставка на електрическа гатер ножица;

5.Доставка на електрическа дискова ношица;

7.Доставка на устройство за отрязване на настила;

2. Изисквания към изпълнение на поръчката

Изпълнението на всеки един компонент от поръчката включва:

1. Доставка на Настилачна маса с ширина 2000 мм, работна широчина 1800 мм, дължина 6000 мм – 1 бр.;

Настилачната маса да отговаря на следните изисквания:

- Двулицев плот;

- Дължина – 6000 мм;

- Работна широчина – 1800 мм;

- Ширина на масата – 2000 мм;

- Височина – 850 мм +/- 25 мм;

- Без въздух

2. Доставка на Настилачна маса с ширина 1800 мм, работна широчина 1600 мм – 1 бр.;

Настилачната маса да отговаря на следните изисквания:

- Двулицев плот;

- Дължина – 6000 мм;

- Работна широчина – 1600 мм;

- Ширина на масата – 1800 мм;

- Височина – 850 мм +/- 25 мм;

- Без въздух

3. Доставка на Банциг – 1 бр.;

Банцигът да отговаря на следните изисквания:

- Височина на рязане – 180 мм;

-Дълбочина на рамото 900 мм;

-да има вграден електронен инвертор за честотно регулиране на скоростта на лентата в широки граници, позволяващо кроенето на всички видове материали;

-дигитален дисплей

-вградена компресорна станция

-силиконова система за охлаждане

- плот с въздушни дюзи;

-размери : 1500/1800 мм;

-регулируема височина на масата – 720/ 850 мм.;

-параметри на свързване:

мотор – 220 V

компресорна станция - 380V

4. Доставка на електрическа гатер ножица – 2 бр.;

-вертикален нож;

-самозаточване;

-височина на настила – до 100 мм;

-ход на ножа – 35 мм;

-захранващо напрежение – 220 V;

-мотор 500 W

5. Доставка на електрическа дискова ножица – 2 бр.;

Ножицата да позволява рязане на всякакъв вид платове и материали;

Дебелина на рязане до 25 мм;

Диаметър на ножа 100 мм;

Захранване 220V, 50/60 Hz;

Мощност 110 W.

6. Доставка на устройство за отрязване на настила, ръчно с дълга дръжка за ширина на маса 1.80 м и ширина на маса 1.60 м – 2 бр.;

Комплект с : стойка за рулото плат и държач в края на настила

Място на изпълнение на доставката – „Мересев” ЕООД, гр.Стара Загора, ул. „Димчо Стаев” № 28

Срок за изпълнение на поръчката –  до 60 дни от възлагането на поръчката.

Условия и начин на плащане – по банков път при условията на отложено плащане, срещу издадена от изпълнителя фактура и приемо-предавателен протокол или складова разписка, удостоверяващи изпълнението на поръчката от изпълнителя и приемането й от възложителя.

Гаранционно обслужване – не по-малко от 12 месеца от доставка и въвеждане в експлоатация.